## Slide 1
FusionCompute
V8.3.0
V5.5
吴庭廷/WX1032621
2023.8
新开发
马斯盛/00490950

## Slide 2: 服务器技术基础

## Slide 3
服务器是一切服务平台的立命之本，云计算也不例外，那么什么是服务器？它有哪些关键技术需要我们了解？本章将一一为您揭开，云计算基础技术的学习也将从这里启程。

## Slide 4
学完本课程后，您将能够：
  了解什么是服务器
  了解服务器的类型
  认识服务器的硬件组成与基本原理
  熟悉服务器的关键技术

## Slide 5
服务器介绍
  什么是服务器
  服务器发展历程
  服务器的类型
  服务器硬件介绍
服务器关键技术

## Slide 6: 服务器定义和特点
服务器定义
  服务器是计算机的一种。它比普通计算机运行速度更快、负载更高且价格更高
  服务器是为用户提供服务的计算机，通常分为文件服务器、数据库服务器和应用程序服务器
服务器特点
可用性
可扩展性
可管理性
易用性
可靠性
Notes: 服务器是20世纪90年代迅速发展的主流计算产品，能为网络用户提供集中计算、信息发布及数据管理等服务，也可以将与其相连的如硬盘、打印机、Modem等各种专用通讯设备给网络上的用户进行共享。
服务器的主要特点包括：
  R：Reliability—可靠性，能连续正常运行多长时间；
  A：Availability—可用性，系统正常运行时间和使用时间的百分比；
  S：Scalability—可扩展性，包括两方面，一方面是硬件的可扩展性，另一方面是软件对操作系统的支持能力；
  U：Usability—易用性，服务器的硬件和软件易于维护和修复；
  M：Manageability—可管理性，对服务器运行情况能进行监控，报警，对一些故障的自动智能化处理。

## Slide 7: 服务器使用场景
服务器应用
代理
DNS
应用
Web
邮件
文件
…
数据库
Notes: 服务器已经广泛应用在电信运营商、政府、金融、教育、企业、电子商务等各个行业领域，为用户提供文件、数据库、邮件、Web等服务。
服务器应用部署架构：
  C/S：Client/Server的缩写。通常也称为客户端/服务器架构。服务器端运行服务端程序，客户端安装客户端软件。在此架构里服务端和客户端分别完成不同的任务，客户端处理用户的前端界面和交互操作，服务端处理后台业务逻辑和请求数据，这使得两端的通讯速度和通讯的效率大大提高。例如，我们在文件服务器上（服务器端）安装vsftpd程序，并启动服务；在用户的计算机中安装FileZilla或WinSCP等客户端工具后，用户就可以通过客户端工具进行文件的上传和下载。
  B/S：Browser/Server的缩写。通常也称为浏览器/服务器架构。B/S架构中，用户只需安装浏览器即可，而将应用逻辑集中在服务器和中间件上，可以提高数据处理性能。例如，我们在访问一个网站时，只需要在自己的浏览器中输入网站的域名，如www.huawei.com，就可以看到该网站的后台服务器给我们提供的Web服务。而网站的后台服务器端可能有很多服务器提供服务，如数据库服务，代理服务，缓存服务等等，这些都不需要用户关心，用户只需要通过浏览器输入网址就可以看到相应的界面。

## Slide 8
服务器介绍
  什么是服务器
  服务器发展历程
  服务器的类型
  服务器硬件介绍
服务器关键技术

## Slide 9: 服务器发展历程
大型、小型机
微型计算机
x86服务器
云计算时代
Notes: 大型主机阶段
  20世纪40-50年代，是第一代电子管计算机。经历了电子管数字计算机、晶体管数字计算机、集成电路数字计算机和大规模集成电路数字计算机的发展历程，计算机技术逐渐走向成熟；
小型计算机阶段
  20世纪60-70年代，是对大型主机进行的第一次“缩小化”，可以满足中小企业事业单位的信息处理要求，成本较低，价格可被接受；
微型计算机阶段
  20世纪70-80年代，是对大型主机进行的第二次“缩小化”，1976年美国苹果公司成立，1977年就推出了AppleII计算机，大获成功。1981年IBM推出IBM-PC，此后它经历了若干代的演进，占领了个人计算机市场，使得个人计算机得到了很大的普及；
x86服务器时代
  1978年，英特尔推出第一代x86架构处理器—8086中央处理器。
  1993年，英特尔正式推出Pentium(奔腾)系列，该系列的推出，将x86架构处理器带上了一个新的性能高度。
  1995年，英特尔推出Pentium Pro—为服务器而生的x86处理器，从此开启了x86的至强时代，其标准化开放性也促成了市场发展，为云计算时代打下了坚实物质基础。

## Slide 10
Notes: 云计算时代
从2008年起，云计算（Cloud Computing）概念逐渐流行起来，它正在成为一个通俗和大众化（Popular）的词语。云计算被视为“革命性的计算模型”，因为它使得超级计算能力通过互联网自由流通成为了可能。企业与个人用户无需再投入昂贵的硬件购置成本，只需要通过互联网来购买租赁计算力，用户只用为自己需要的功能付费。云计算让用户脱离技术与部署上的复杂性而获得应用。云计算囊括了开发、架构、负载平衡和商业模式等，是软件业的未来模式。

## Slide 11: 计算产业在进化：从计算1.0到计算3.0
计算 2.0
数据中心，x86架构
通用计算
计算 3.0
全栈全场景
智能计算
计算 1.0
大型机、小型机时代
专用计算
Notes: 计算产业，历经近半个世纪的发展，持续改变着社会，改变着产业；但计算产业本身，也在不断的进化。
从最早期的大型机、小型机时代，是专用计算，称之为计算1.0；到了x86时代，在Intel的带领下，在摩尔定律的驱动下，计算由专用走向了通用，大量数据中心开始出现，也是当前计算产业所处的阶段，称之为计算2.0；随着数字化程度的加速发展，世界逐步走向智能化，计算已经不仅仅局限于数据中心，也开始走向全栈全场景，称之为计算3.0时代，而这个时代的主要特征就是“智能”，所以也称之为“智能计算”。

## Slide 12
服务器介绍
  什么是服务器
  服务器发展历程
  服务器的类型
  服务器硬件介绍
服务器关键技术

## Slide 13: 服务器分类方式 - 硬件形态
硬件形态 |  | 
塔式服务器 | 机架服务器 | 刀片服务器
Notes: 塔式服务器：
有的塔式服务器采用大小与普通立式计算机大致相当的机箱，有的采用大容量的机箱，像个硕大的柜子，可以安装的扩展板卡以及硬盘的数量都比较多，因此，当用户应用不断递增时，通过添加组件方式提升服务器的处理能力，从而可以有效的满足用户需求的增长，并保护了用户的投资。
机架服务器：
  机架式服务器的外形看来不像计算机，而像交换机，有1U（1U=1.75英寸）、2U、4U等规格。机架式服务器安装在标准的19英寸机柜里面。这种结构的多为功能型服务器。 特点是机箱尺寸比较小巧，在机柜中可以同时放置多台服务器，从而获得更高的处理能力。
刀片服务器：
特点是每个服务器都是一个插板，在插板上配备有处理器、内存、硬盘以及相关组件。由于刀片服务器的特殊架构，所以刀片服务器的使用还需要与刀片服务器的专用机箱结合，通常在一个机箱中可以容纳几个到几十个刀片服务器，所以对于高性能计算、多种应用的前台服务器，应用服务器，以及后台的中心数据库应用都可以满足。
大型机和小型机请参考前文描述。

## Slide 14
服务器介绍
  什么是服务器
  服务器发展历程
  服务器的类型
  服务器硬件介绍
服务器关键技术

## Slide 15: 服务器硬件结构
以华为TaiShan 200服务器的硬件结构为样例
1
2
4
5
6
7
8
9
1 | 机箱
2 | 主板
3 | 内存
4 | CPU
5 | 散热器
6 | 电源
7 | 风扇
8 | 硬盘
9 | 导风罩
3
Notes: 华为TaiShan 200服务器3D模型展示：https://info.support.huawei.com/computing/server3D/res/server/taishan2280/index.html?lang=cn。

## Slide 16: CPU定义和组成
CPU的定义
  CPU：Central Processing Unit，中央处理器，是一台计算机的运算核心和控制核心
  CPU、内部存储器和输入/输出设备是电子计算机三大核心部件
  CPU主要功能是解释计算机指令以及处理计算机软件中的数据
CPU的组成
  CPU由逻辑运算单元、控制单元和存储单元构成
寄存器
运算器
控制器
输入设备
输出设备
Notes: CPU：是服务器上的核心处理单元，而服务器是网络中的重要设备，要处理大量的访问需求。因此对服务器具有大数据量的快速吞吐、超强的稳定性、长时间运行等严格要求。所以说CPU是计算机的“大脑”，是衡量服务器性能的首要指标。
控制器：计算机是根据事先存储的程序对全机实行控制，而程序是指能实现某一功能的指令序列，控制器就是根据指令来对各种逻辑电路发布命令的机构，它是计算机的指挥中心，控制整个CPU的工作，决定计算机运行过程的自动化。
运算器：计算机中执行各种算术和逻辑运算操作的部件。运算器的基本操作包括加、减、乘、除四则运算，与、或、非、异或等逻辑操作，以及移位、比较和传送等操作，亦称算术逻辑部件。
寄存器：寄存器的主要作用是用来暂时存放参与运算的数据和运算结果，具有接收数据、存放数据和输出数据的功能。

## Slide 17: CPU的频率
主频
  主频也叫时钟频率，单位是兆赫（MHz）或吉赫（GHz），用来表示CPU的运算、处理数据的速度
外频
  外频是CPU的基准频率，单位是MHz。CPU的外频决定着整块主板的运行速度
总线频率
  总线频率直接影响CPU与内存数据交换的速度
倍频系数
  倍频系数是指CPU主频与外频之间的相对比例关系

## Slide 18: 内存
内存定义
  存储器按用途可分为主存储器和辅助存储器。主存储器又称内存储器（简称内存），是CPU能直接寻址的存储空间
  内存的作用是用于暂时存放CPU中的运算数据，以及与硬盘等外部存储器交换的数据
  内存是计算机中重要的部件之一，它是与CPU进行沟通的桥梁
  内存由内存芯片、电路板、金手指等部分组成
Notes: 在计算机的组成结构中，有一个很重要的部分就是存储器。存储器是用来存储程序和数据的部件，对于计算机来说，有了存储器，才有记忆功能，才能保证正常工作。
内存是电脑中的主要部件，它是相对于外存而言的。我们平常使用的程序，如Windows操作系统、打字软件、游戏软件等，一般都是安装在硬盘等外存上的，必须把它们调入内存中运行，才能真正使用其功能。我们平时输入一段文字，或玩一个游戏，其实都是在内存中进行的。就好比在一个书房里，存放书籍的书架和书柜相当于电脑的外存，而我们工作的办公桌就是内存。通常我们把要永久保存的、大量的数据存储在外存上，而把一些临时的或少量的数据和程序放在内存上。
内存是计算机中重要的部件之一，它是与CPU进行沟通的桥梁。计算机中所有程序的运行都是在内存中进行的，因此内存的性能对计算机的影响非常大。内存由内存芯片、电路板、金手指等部分组成。
服务器内存插槽及配置原则：
  同一台服务器必须使用相同型号的DIMM。
  CPU对应的内存槽位上必须至少配置一根内存条。
  当服务器配置完全平衡的内存条时，可实现最佳的内存性能。不平衡配置会降低内存性能，因此不推荐使用。

## Slide 19: 硬盘简介
硬盘是计算机最主要的存储设备
硬盘接口是硬盘与主机系统间的连接部件，作用是在硬盘缓存和主机内存之间传输数据。不同的硬盘接口决定着硬盘与计算机之间的连接速度，直接影响着程序运行快慢和系统性能好坏
 | SATA | SAS | NL-SAS | SSD
主流转速（RPM） | 7,200 | 15,000/10,000 | 7,200 | NA
串行/并行 | 串行 | 串行 | 串行 | 串行
主流容量（TB） | 1T/2T/3T | 0.6T/0.9T | 2T/3T/4T | 0.6T/0.8T/1.2T/1.6T
MTBF（h） | 1,200,000 | 1,600,000 | 1,200,000 | 2,000,000
备注 | 由ATA硬盘发展而来，采用串行的方式传输，SATA 3.0实现600 MB/s最高数据传输率 SATA硬盘年故障率大约2% | SAS专为满足高性能企业需求而设计，并且兼容SATA硬盘。能够提供3.0 Gb/s到6.0 Gb/s的传输率，未来规划到12.0 Gb/s SAS硬盘年故障率小于2% | 带有SAS接口的“企业级SATA驱动器”，适用于在一个磁盘阵列系统中实现分级 存储，简化了磁盘阵列系统的设计 NL-SAS硬盘年故障率大约2% | 固态硬盘是用固态电子存储芯片阵列而制成的硬盘，由控制单元和存储单元（FLASH芯片、DRAM芯片）组成 固态硬盘的接口规范和定义、功能及使用方法与普通硬盘完全相同，在产品外形和尺寸上也完全与普通硬盘一致
Notes: MTBF：Mean Time Between Failure，平均无故障工作时间。
在价格方面，通常来说SATA和NL-SAS硬盘较为便宜，SAS硬盘较贵一些，SSD最为昂贵。

## Slide 20: RAID卡
RAID卡又名磁盘阵列卡，简称阵列卡
RAID卡的作用：
  可以将若干硬盘驱动器按照一定要求组成一个整体、由阵列控制器管理的系统
  可以提高磁盘子系统的性能及可靠性
LSI SAS3108
Notes: LSI SAS3108 RAID控制卡用户指南：https://support.huawei.com/enterprise/zh/doc/EDOC1100048779/6e4f4d85。

## Slide 21: RAID定义
RAID定义
  RAID：Redundant Array of Independent Disks，独立硬盘冗余阵列，旧称廉价磁盘冗余阵列（Redundant Array of Inexpensive Disks），简称磁盘阵列。利用虚拟化存储技术把多个硬盘组合起来，成为一个或多个硬盘阵列组，目的为提升性能或数据冗余，或是两者同时提升
  ——维基百科
物理盘
物理盘
物理盘
物理盘
逻辑硬盘
Notes: 关于RAID技术原理，我们会在存储基础技术中详细讲解，这里了解概念、定义即可。

## Slide 22: RAID热备和重构概念
热备（Hot Spare）的定义
  当冗余的RAID组中某个硬盘失效时，在不干扰当前RAID系统正常使用的情况下，用RAID系统中另外一个正常的备用硬盘自动顶替失效硬盘，及时保证RAID系统的冗余性
热备一般分为两种
  全局式：备用硬盘为系统中所有的冗余RAID组共享
  专用式：备用硬盘为系统中某一组冗余RAID组专用
数据盘
A1
A0
P
热备盘
A0
A1
P
重构
故障
数据盘
校验盘
A2
A2
XOR
数据盘
更换
重构
Notes: 数据校验，利用冗余数据进行数据错误检测和修复，冗余数据通常采用海明码、异或操作等算法来计算获得。利用校验功能，可以很大程度上提高磁盘阵列的可靠性、高性能和容错能力。不过，数据校验需要从多处读取数据并进行计算和对比，会影响系统性能。
一般来说，RAID不可作为数据备份的替代方案，它对非磁盘故障等造成的数据丢失无能为力，比如病毒、人为破坏、意外删除等情形。此时的数据丢失是相对操作系统、文件系统、卷管理器或者应用系统来说的，对于RAID而言，数据都是完好的，没有发生丢失。所以，数据备份、灾备等数据保护措施是非常必要的，与RAID相辅相成，保护数据在不同层次的安全性，防止发生数据丢失。

## Slide 23: RAID的实现 - 硬件方式
CPU
SCSI卡
服务器
PCI Bus
RAID控制器
SCSI Bus
SCSI
Bus
磁盘阵列
CPU
RAID卡
服务器
PCI Bus
SCSI Bus
硬件RAID方式一：内置插卡式
硬件RAID方式二：外置独立式磁盘阵列
Notes: 基于硬件的RAID是利用硬件RAID适配卡来实现的。
硬件RAID又可分为内置插卡式和外置独立式磁盘阵列 。
RAID卡上集成了处理器，能够独立于主机对RAID存储子系统进行控制。因为拥有自己独立的处理器和存储器，RAID卡可以自己计算奇偶校验信息并完成文件定位，减少对主机CPU运算时间的占用，提高数据并行传输速度。

## Slide 24: RAID的实现 - 软件方式
定义
  软件RAID是指在操作系统中，通过安装软件的方式来实现RAID相应的功能
特点
  软件RAID不需要昂贵的RAID控制卡，提供了廉价的解决办法
  RAID功能完全依靠CPU执行，主机的CPU占用严重，如RAID 5的大量异或（XOR）操作
Notes: 软件RAID中不能提供如下功能：
  硬盘热拔插；
  硬盘热备份；
  远程阵列管理；
  可引导阵列支持；
  在硬盘上实现阵列配置；
  SMART硬盘支持。

## Slide 25: RAID的实现 - 方式比较
方式 | 软件RAID | 内置插卡式RAID | 外置独立磁盘阵列RAID
特点 | 全部RAID功能靠CPU执行，主机CPU占用严重，系统性能下降 | 减少了密集RAID操作对主机CPU的占用，从而提高了性能 | 通过标准控制器与服务器相连，RAID功能全部由外部RAID存储子系统上的微处理器来实现，独立于操作系统
优点 | 实现成本低 配置灵活 | 具有数据保护和高速特点 与软件RAID相比有更强的容错性和更好的性能 与外置相比价格相对低廉 支持可引导阵列 | 为高端服务器提供超大容量存储系统 可配置双控制器，提高数据吞吐率，或供双机共享存储 支持热插拔 更好的可扩展性

## Slide 26: 网卡定义和功能
网卡定义
  网卡，又称为网络适配器或网络接口卡NIC（Network Interface Card），是构成计算机网络系统中最基本的、最重要的、必不可少的连接设备，计算机主要通过网卡接入网络
网卡主要功能
  代表固定的网络地址
  数据的发送与接收
  数据的封装与解封
  链路管理
  编码与译码
应用层
传输层
网络层
数据链路层
DATA
DATA
DATA
DATA
TCP头部
TCP头部
TCP头部
IP头部
IP头部
MAC头部
物理层

## Slide 27: 华为服务器网卡
板载网卡
  集成在服务器主板的PCH芯片中，不可更换
  对外提供2个GE电口+2个10G光口/电口，集成网卡不占用PCIe插槽
PCIe标卡
  华为有自研及外购的PCIe标卡网卡，可以配置在标准PCIe插槽中
灵活IO插卡
  华为自研网卡，非标准PCIe卡形态，只能用于华为机架服务器
Mezz卡
  刀片服务器计算节点专用Mezz卡，只能用于华为E9000刀片服务器
灵活IO插卡
PCIe标卡
板载网卡
Mezz卡
Notes: PCIe（PCI-Express）是继ISA和PCI总线之后的第三代I/O总线，即3GIO。 由Intel在2001年的IDF上提出，由PCI-SIG（PCI特殊兴趣组织）认证发布后才改名为“PCI-Express”。它的主要优势就是数据传输速率高，另外还有抗干扰能力强，传输距离远，功耗低等优点。
PCIe标卡：对于华为服务器，指的是位于PCIe插槽的网卡。
下方链接为PCIe卡装卸视频，可以对PCIe卡有更直观的认识。 https://support.huawei.com/enterprise/zh/doc/EDOC1100002168?section=o00d

## Slide 28: 电源和风扇
支持服务器的电力负载
支持冗余，防止电源故障
故障预警和防止
故障之前的预防性维护
保证服务器持续运行
电源子系统包括：
智能电源
风扇
冗余电源和风扇
电源模块
风扇模块
Notes: 电源冗余特性：
  1+1，此时每个模块承担50%的输出功率，当一个模块拔出时，另一个模块承担100%输出功率。
  2+1，有三个模块，每个模块承担输出功率的1/3，拔出一个模块，其余两个模块各承担50%的输出功率。

## Slide 29
服务器介绍
服务器关键技术
  BMC介绍
  BIOS

## Slide 30: 什么是IPMI
IPMI定义
  IPMI：Intelligent Platform Management Interface，智能平台管理接口，是一种开放标准的硬件管理接口规格，定义了嵌入式管理子系统进行通信的特定方法
  IPMI信息通过基板管理控制器（BMC）进行交流，使用低级硬件智能管理而不使用操作系统进行管理
在服务器主板上的基板管理控制器BMC，嵌入IPMI
支持IPMI的管理工具
服务器
客户机
Notes: IPMI是智能型平台管理接口（Intelligent Platform Management Interface）的缩写，是管理基于Intel结构的企业系统中所使用的外围设备采用的一种工业标准，该标准由英特尔、惠普、NEC、美国戴尔电脑和SuperMicro等公司制定。用户可以利用IPMI监视服务器的物理健康特征，如温度、电压、风扇工作状态、电源状态等。而且更为重要的是IPMI是一个开放的免费标准，用户无需为使用该标准而支付额外的费用。
IPMI的发展：
  1998年Intel、DELL、HP及NEC共同提出IPMI规格，可以透过网路远端控制温度、电压。
  2001年IPMI从1.0版改版至1.5版，新增PCI Management Bus等功能。
  2004年Intel发表了IPMI 2.0的规格，能够向下相容IPMI 1.0及1.5的规格。新增了Console Redirection，并可以通过Port、Modem以及LAN远端管理服务器，也加强了安全、VLAN 和刀片服务器的支持性。

## Slide 31: BMC介绍
BMC定义
  BMC：Baseboard Management Controller，主板管理控制单元，是IPMI规范的核心，负责各路传感器的信号采集、处理、储存，以及各种器件运行状态的监控。BMC向机框管理板提供被管理对象的硬件状态及告警等信息，从而实现机框管理模块对被管理对象的设备管理功能
Notes: BMC主要实现以下功能：
  远程控制；
  告警管理；
  状态检测；
  设备信息管理；
  散热控制；
  支持ipmitool工具；
  支持Web界面管理；
  支持集中账号管理。

## Slide 32: iBMC介绍
华为服务器智能管理系统（Huawei Intelligent Baseboard Management Controller，iBMC）是具有完全自主知识产权，面向服务器全生命周期的服务器嵌入式管理系统
状态监控
可检测部件：CPU、内存、硬盘、SSD、PCIe、RAID、风扇、电源、温度、电压等
故障诊断
CPU CATERR事件
运行记录
黑匣子-Kbox
诊断辅助
开关机录像
电源故障
超温告警
风扇亚健康
存储介质故障
解析工具-HWKbox
串口录音
临终截屏
临终录像
Notes: iBMC提供硬件状态监控、部署、节能、安全等系列管理工具，标准化接口构建服务器管理更加完善的生态系统。iBMC基于华为自研的管理芯片Hi1710，采用多项创新技术，全面实现服务器的精细化管理。
iBMC提供了丰富的用户接口，如命令行、基于Web界面的用户接口、IPMI集成接口、SNMP集成接口、Redfish集成接口，并且所有用户接口都采用了认证机制和高度安全的加密算法，保证接入和传输的安全性。

## Slide 33
服务器介绍
服务器关键技术
  BMC介绍
  BIOS

## Slide 34: BIOS简介
BIOS：Basic Input/Output System，基本输入输出系统
BIOS实际上是固化到计算机中的一组程序，为计算机系统提供最底层的、最直接的硬件控制服务，解决硬件的实时需求
BIOS功能：
检测和初始化硬件
操作系统引导
高级电源管理
应用程序
操作环境
操作系统内核
硬件驱动
硬件
BIOS
Notes: BIOS是系统内核和硬件层之间桥梁。
BIOS特点：
  软件升级、加载和装载功能；
  基本OAM功能；
  串口管理功能；
  故障恢复功能；
  ECC管理功能；
  硬件诊断功能。

## Slide 35
（多选）以下关于华为服务器网卡的描述，正确的是哪些项？
  板载网卡集成在服务器主板的PCH芯片中，不可更换
  华为自研的PCIe标卡网卡，可以配置在标准PCIe插槽中
  灵活IO插卡集成在服务器面板上，可用于前端业务连接
  Mezz卡可用于华为机架服务器
（判断）主板管理控制单元（BMC）是IPMI规范的核心，负责各路传感器的信号采集、处理、储存，以及各种器件运行状态的监控。
  正确
  错误
Notes: 参考答案：
AB
A

## Slide 36
本章我们一起学习了服务器的基本概念和发展历程，掌握了服务器的硬件组成和基本原理，了解了服务器中涉及到的关键技术。在接下来的课程中我们将继续学习基础技术中的存储技术部分，敬请期待。

## Slide 37
华为Learning网站
  http://support.huawei.com/learning/Index!toTrainIndex
华为Support案例库
  http://support.huawei.com/enterprise/servicecenter?lang=zh

## Slide 38: 缩略语
BIOS：Basic Input/Output System，基本输入输出系统
BMC：Baseboard Management Controller，主板管理控制单元
B/S：Browser/Server，通常也称为浏览器/服务器架构
C/S：Client/Server，通常也称为客户端/服务器架构
CPU：Central Processing Unit，中央处理器
iBMC： Huawei Intelligent Baseboard Management Controller，华为服务器智能管理系统
IPMI：Intelligent Platform Management Interface，智能平台管理接口
MTBF：Mean Time Between Failure，平均无故障工作时间
NIC： Network Interface Card，网络接口卡
RAID：Redundant Array of Independent Disks，独立硬盘冗余阵列